Отчёт

по качеству природной поверхностной воды

Куйбышевского водохранилища

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

точка отбора проб - цех ОСВ ООО «АВК»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ПДК | Коли-чество анализов | Концентрация | НД на методику измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min | Max | Среднее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,5-8,5 | 731 | 7,45 | 8,83 | 7,94 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 |
|  | Сухой остаток (общая минерализация) | мг/дм3 | ≤ 1000 | 12 | 200 | 341 | 278 | ПНД Ф 14.1:2:4.114 |
|  | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7 | 15 | 2,57 | 4,70 | 3,63 | ГОСТ 31954 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | ≤ 7 | 383 | 4,9 | 9,2 | 7,2 | ПНД Ф 14.1:2:4.154 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 13 | менее 0,011 | 0,024 | менее 0,011 | ПНД Ф 14.1:2:4.128 |
|  | Анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 12 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ПНД Ф 14.1:2:4.158 |
|  | Фенолы (общие и летучие) | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 13 | менее 0,0005 | 0,00120 | 0,00052 | ПНД Ф 14.1:2:4.182 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 11 | менее 0,01 | 0,031 | 0,020 | ПНД Ф 14.1:2:4.181 |
|  | Барий | мг/дм3 | ≤ 0,7 | 3 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | ГОСТ 31869-2012 |
|  | Бор суммарно | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 4 | менее 0,05 | 0,055 | менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |
|  | Бериллий | мг/дм3 | ≤ 0,0002 | 4 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
|  | Железо (общее вал.) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 36 | 0,067 | 0,290 | 0,137 | ПНД Ф 14.1:2:4.50 |
|  | Железо (общее раств.) | мг/дм3 | - | 29 | 0,052 | 0,220 | 0,097 | ПНД Ф 14.1:2:4.50 |
|  | Кадмий | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 4 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Марганец | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 13 | 0,010 | 0,148 | 0,040 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Медь | мг/дм3 | ≤ 1 | 5 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Молибден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | 4 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Мышьяк | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 4 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Никель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 5 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Аммония ионы | мг/дм3 | ≤ 1,8 | 8 | 0,19 | 0,44 | 0,31 | ПНД Ф 14.1:2:4.262 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм3 | ≤ 3,3 | 10 | 0,008 | 0,100 | 0,023 | ГОСТ 33045 (метод Б) |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм3 | ≤ 45 | 10 | 1,78 | 4,90 | 3,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.4 |
|  | Ртуть суммарно | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | 4 | менее 0,00005 | менее 0,00005 | менее 0,00005 | ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 |
|  | Свинец | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 5 | менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Селен | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 6 | менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Стронций | мг/дм3 | ≤ 7 | 4 | менее 0,5 | 2,50 | 0,99 | ГОСТ 31869-2012 |
|  | Сульфаты (сульфат-ионы) | мг/дм3 | ≤ 500 | 9 | 39,6 | 99,0 | 72,6 | ГОСТ 31940 |
|  | Фторид-ионы (фториды) | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 8 | 0,15 | 0,24 | 0,19 | ГОСТ 4386; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 |
|  | Хлорид-ионы (хлориды) | мг/дм3 | ≤ 350 | 9 | 13,5 | 34,9 | 25,4 | ПНД Ф 14.1:2.96; ПНД Ф 14.1:2:4.111 |
|  | Хром (VI) | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 9 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ГОСТ 31956 (метод А) |
|  | Цианиды | мг/дм3 | ≤ 0,035 | 4 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | ГОСТ 31863-2012 |
|  | Цинк | мг/дм3 | ≤ 1 | 5 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Гамма – ГХЦГ (линдан) | мкг/дм3 | ≤ 0,02 | 5 | менее 0,0001 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
|  | ДДТ (4,4ʹдихлордифенилтрихлорэтан) | мкг/дм3 | ≤ 0,1 | 5 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
|  | 2,4-Д | мг/дм3 | - | 4 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | ГОСТ 31941-2012 |
|  | Хлороформ | мкг/дм3 | ≤ 0,06 | 5 | менее 0,0006 | 0,0024 | 0,0007 | ГОСТ 31951 |
|  | Кремнекислота (в пересчете на кремний) | мг/дм3 | ≤ 10 | 10 | 2,1 | 4,0 | 3,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.215 |
|  | Ортофосфаты (фосфат-ионы) | мг/дм3 | ≤ 3,5 | 11 | 0,08 | 0,27 | 0,42 | ГОСТ 18309 (метод А) |
|  | Запах | балл | ≤ 2 | 724 | 1 | 1 | 1 | РД 52.24.496-2005; ГОСТ 3351 (раздел 2) |
|  | Цветность | градус цветности | ≤ 35 | 763 | 19 | 44 | 31 | ГОСТ 31868 |
|  | Мутность | ЕМФ | 34,5 | 211 | менее 1,0 | 9,6 | 1,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.213 |
|  |  | мг/дм3 | 20 | 924 | менее 0,58 | 4,1 | менее 0,58 |  |
|  | Температура | °С | - | 736 | 0,8 | 22,2 | 8,6 | РД 52.24.496 |
|  | Щёлочность общая | ммоль/дм3 | - | 736 | 1,47 | 2,99 | 2,19 | ГОСТ 31957 (п.5.4.2 способ 1) |
|  | Растворённый кислород | мг/дм3 | ≥ 4 | 21 | 4,9 | 12,8 | 9,0 | ПНД Ф 14.1:2.101; ПНД Ф 14.1:2:3.101 |
|  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгО2/дм3 | 2 | 2 | менее 0,5 | 0,62 | менее 0,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123 |
|  | Стабильность | - | - | 111 | 0,86 | 1,10 | 0,98 | - |
|  | Зоопланктон | экз/м3 | - | 54 | 0 | 1534 | 192 | - |
|  | Фито-планк-тон | диатомовые | кл./см3 | 1000 | 54 | менее 1 | 61 | 3 | - |
|  |  | сине-зелёные |  |  |  | менее 1 | 46 | 2 |  |
|  |  | зелёные |  |  |  | менее 1 | 6 | 1,3 |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100см3 | ≤ 100 | 378 | менее 5 | 240 | менее 5 | МУК 4.2.1884 |
|  | Общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100см3 | ≤ 1000 | 378 | менее 5 | 240 | менее 5 | МУК 4.2.1884 |
|  | Общее микробное число | КОЕ/ 1 см3 | - | 367 | не обнаружено | 488 | 6,8 | МУК 4.2.1884 |
|  | Колифаги | БОЕ /100 см3 | ≤ 10 | 40 | не обнаружено | 9,3 | 2,1 | МУК 4.2.1884 |
|  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/ 20 см3 | - | 37 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1884 |
|  | Цисты патогенных кишечных простейших1 | Число цист/25дм3 | отсутствие | 13 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |
|  | Яйца гельминтов жизнеспособные | Число яиц/25 дм3 | отсутствие | 13 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |
|  | Ооцисты криптоспоридий | Число цист/25дм3 | отсутствие | 13 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |
|  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Число бактерий в 1дм3 | отсутствие | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1884-04 |
|  | Бактерии рода Сальмонелла | Число бактерий в 1,0 дм3 | отсутствие | 12 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУ 4.2.2723-10 |
|  | Бактерии рода Шигелла | Число бактерий в 1,0 дм3 | отсутствие | 12 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУ 4.2.2723-10 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | - | 12 | 1,5 | 3,9 | 2,0 | ПНД Ф 14.1:2.110; ПНД Ф 14.1:2:4.254 |
|  | Удельная суммарная (-радиоактивность | Бк/кг | ≤ 0,2 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | МВИ |
|  | Удельная суммарная (-радиоактивность | Бк/кг | ≤ 1,0 | 1 | менее 0,2 | менее 0,2 | менее 0,2 | МВИ |
|  | Удельная радиоактивность Rn-222 | Бк/кг | ≤ 60 | 1 | менее 2 | менее 2 | менее 2 | Методика |