Отчёт

по качеству питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения,

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.01.18 г. по 31.12.18 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ПДК | Коли чество анализов | Концентрация | НД на методику измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min | Max | Среднее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6-9 | 821 | 6,99 | 7,92 | 7,41 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | ≤ 1000 | 24 | 223 | 321 | 265 | ПНД Ф 14.1:2:4.114 |
| 3 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 24 | 2,60 | 4,10 | 3,35 | ГОСТ 31954 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | ≤ 5,0(6,51) | 543 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.154 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 26 | менее 0,005 | 0,0130 | 0,0074 | ПНД Ф 14.1:2:4.128 |
| 6 | Анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 25 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ПНД Ф 14.1:2:4.158 |
| 7 | Фенолы (общие и летучие) | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 24 | менее 0,0005 | 0,0009 | 0,0008 | ПНД Ф 14.1:2:4.182 |
| 8 | Алюминий | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 753 | 0,017 | 0,5004 | 0,264 | ПНД Ф 14.1:2:4.181 |
| 9 | Барий 2 | мг/дм3 | ≤ 0,7 | 11 | менее 0,05 | 0,068 | менее 0,05 | ГОСТ 31869 |
| 10 | Бор суммарно 2 | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 7 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.36 |
| 11 | Бериллий 2 | мг/дм3 | ≤ 0,0002 | 11 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | ПНД Ф 14.1:2:4.140 |
| 12 | Железо (общее вал.) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 54 | 0,062 | 0,210 | 0,122 | ПНД Ф 14.1:2:4.50 |
| 13 | Кадмий | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 14 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 14 | Марганец | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 18 | 0,006 | 0,025 | 0,0122 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 15 | Медь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 14 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 16 | Молибден | мг/дм3 | ≤ 0,25 | 12 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 17 | Мышьяк | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 12 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 18 | Никель | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 13 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 19 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм3 | ≤ 2,6 | 12 | 0,13 | 0,79 | 0,26 | ГОСТ 33045 (метод А) |
| 20 | Нитрит-ионы | мг/дм3 | ≤ 3,0 | 12 | менее 0,003 | менее 0,003 | менее 0,003 | ГОСТ 33045 (метод Б) |
| 21 | Нитрат-ионы | мг/дм3 | ≤ 45 | 12 | 0,80 | 4,10 | 2,46 | ПНД Ф 14.1:2:4.4 |
| 22 | Ртуть суммарно2 | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | 10 | менее 0,00005 | менее 0,00005 | менее 0,00005 | ПНД Ф 14.1:2:4.160 |
| 23 | Свинец | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 13 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 24 | Селен | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 12 | менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 25 | Стронций 2 | мг/дм3 | ≤ 7 | 10 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | ГОСТ 31869 |
| 26 | Сульфаты (сульфат-ионы) | мг/дм3 | ≤ 500 | 13 | 41 | 81 | 64 | ГОСТ 31940 |
| 27 | Фторид-ионы (фториды) | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 12 | менее 0,1 | 0,16 | 0,14 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 |
| 28 | Хлорид-ионы (хлориды) | мг/дм3 | ≤ 350 | 12 | 20,5 | 39,0 | 27,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.111 |
| 29 | Хром (VI) | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 12 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ГОСТ 31956 (метод А) |
| 30 | Цианиды3 | мг/дм3 | ≤ 0,035 | 11 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | ГОСТ 31863 |
| 31 | Цинк | мг/дм3 | ≤ 5,0 | 14 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 32 | Гамма – ГХЦГ (линдан) | мкг/дм3 | ≤ 2,0 | 11 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
| 33 | ДДТ(4,4ʹдихлордифенилтрихлорэтан) | мкг/дм3 | ≤ 2,0 | 11 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
| 34 | 2,4-Д 3 | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 11 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | ГОСТ 31941 |
| 35 | Хлороформ | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 171 | 0,070 | 0,240 | 0,151 | ГОСТ 31951 |
| 36 | Хлор остаточный активный | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 8711 | 0,02 | 1,19 | 0,91 | ПНД Ф 14.1:2:4.113 |
| 37 | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 729 | 0,31 | 0,574 | 0,45 | ГОСТ 18190 (раздел 3) |
| 38 | Полиакриламид | мг/дм3 | ≤ 2,0 | 725 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 | ГОСТ 19355 (раздел 2) |
| 39 | Кремнекислота (в пересчете на кремний) | мг/дм3 | ≤ 10 | 12 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | ПНД Ф 14.1:2:4.215 |
| 40 | Полифосфаты (по РО4-3) | мг/дм3 | ≤ 3,5 | 11 | 0,039 | 0,240 | 0,106 | ГОСТ 18309(метод А) |
| 41 | Запах | балл | ≤ 2 | 728 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ Р 57164 |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ПДК | Коли чество анализов | Концентрация | НД на методику измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min | Max | Среднее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Привкус | балл | ≤ 2 | 728 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ Р 57164 |
| 43 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 848 | 8,9 | 19,1 | 13,7 | ГОСТ 31868 |
| 44 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 780 | 0,5 | 2,1 | 1,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.213 |
| 45 | Температура | °С | - | 732 | 1,3 | 22,5 | 9,83 | - |
| 46 | Щелочность общая | ммоль/дм3 | - | 730 | 1,27 | 2,66 | 1,90 | ГОСТ 31957 (п.5.4.2 способ 1) |
| 47 | Стабильность | - | - | 135 | 0,77 | 1,1 | 0,93 | - |
| 48 | Зоопланктон | экз/м3 | - | 54 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - |
| 49 | Фитопланктон | кл./см3 | 1000 | 54 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - |
| 50 | Бромдихлорметан | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 10 | 0,007 | 0,029 | 0,017 | ГОСТ 31951 |
| 51 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 380 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 52 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 380 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 53 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 380 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 54 | Колифаги | БОЕ /100 см3 | отсутствие | 68 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 55 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор/20 см3 | отсутствие | 27 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 56 | Цисты патогенных кишечных простейших2 | Число цист/50дм3 | отсутствие | 9 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | ПНД Ф 14.1:2:4.139 |
| 57 | Ооцисты криптоспоридий2 | Число цист/50дм3 | отсутствие | 9 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | ГОСТ 31869 |
| 58 | Ортофосфаты (фосфат-ионы) | мг/дм3 | ≤ 3,5 | 9 | 0,036 | 0,240 | 0,105 | ГОСТ 18309 |
| 59 | Удельная суммарная a – радиоактивность2 | Бк/кг | ≤ 0,2 | 1 | - | - | менее 0,05 | МВИ суммарной объемной активности альфа-излучающих и бета-излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометра |
| 60 | Удельная суммарная b – радиоактивность2 | Бк/кг | ≤ 1,0 | 1 | - | - | менее 0,2 |  |
| 61 | Кобальт2 | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 1 | - | - | менее 0,015 | ПНД Ф 14.1:2:4.139 |
| 62 | Магний2 | мг/дм3 | - | 1 | - | - | 11,1 | ГОСТ 31869 |
| 63 | Акриламид5 | мкг/дм3 | ≤ 10 | 3 | - | - | менее 0,05 | НДП 30.1:2.126 |
| 64 | Акриловая кислота5 | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 3 | - | - | менее 0,05 | НДП 30.1:2.116 |
| 65 | Яйца гельминтов2 | Число яиц/50 дм3 | отсутствие | - | - | - | - |  |

Примечание:

1 - норматив перманганатной окисляемости для условий водопроводных сооружений г. Тольятти установлен заместителем главного государственного санитарного врача РФ Гульченко Л.П. (Исх. №111-16/1099-04 от 28.12.2000 г.)

2-по данным показателям анализ выполнен по договору в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Тольятти», аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 выдан 06.11.2014 г.

3 - по данным показателям анализ выполнен по договору в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510137 выдан 22.06.2015 г.

4 – в соответствии с п.4 статьи 23 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении», питьевая вода, подаваемая с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

5 - по данным показателям анализ выполнен по договору в АЦ ЗАО "РОСА", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510078.