Отчёт

по качеству природной поверхностной воды

Куйбышевского водохранилища

за период с 01.01.18 г. по 31.12.18 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ПДК | Коли-чество анализов | Концентрация | НД на методику измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min | Max | Среднее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,5-8,5 | 730 | 6,95 | 8,24 | 7,81 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 |
|  | Сухой остаток (общая минерализация) | мг/дм3 | ≤ 1000 | 12 | 214 | 304 | 254 | ПНД Ф 14.1:2:4.114 |
|  | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7 | 13 | 2,58 | 4,20 | 3,32 | ГОСТ 31954 |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | ≤ 7 | 401 | 5,8 | 9,3 | 7,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.154 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 12 | менее 0,011 | менее 0,011 | менее 0,011 | ПНД Ф 14.1:2:4.128 |
|  | Анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 12 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ПНД Ф 14.1:2:4.158 |
|  | Фенолы (общие и летучие) | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 12 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 6 | 0,010 | 0,101 | 0,034 | ПНД Ф 14.1:2:4.181 |
|  | Барий 1 | мг/дм3 | ≤ 0,7 | 5 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | ГОСТ 31869 |
|  | Бор суммарно1 | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 5 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.36 |
|  | Бериллий 1 | мг/дм3 | ≤ 0,0002 | 5 | менее 0,00002 | менее 0,00002 | менее 0,00002 | ПНД Ф 14.1:2:4.140 |
|  | Железо (общее) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 11 | 0,080 | 0,23 | 0,131 | ПНД Ф 14.1:2:4.50 |
|  | Кадмий | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 7 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Марганец | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 14 | 0,0060 | 0,2000 | 0,0389 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Медь | мг/дм3 | ≤ 1 | 4 | менее 0,001 | 0,0014 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Молибден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | 4 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Мышьяк | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 4 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Никель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 4 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Аммония ионы | мг/дм3 | ≤ 1,8 | 7 | 0,14 | 0,30 | 0,24 | ПНД Ф 14.1:2:4.262 |
|  | Нитрит-ионы | мг/дм3 | ≤ 3,3 | 8 | 0,0059 | 0,046 | 0,022 | ГОСТ 33045 (метод Б) |
|  | Нитрат-ионы | мг/дм3 | ≤ 45 | 6 | 1,13 | 3,70 | 2,74 | ПНД Ф 14.1:2:4.4 |
|  | Ртуть суммарно1 | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | 5 | менее 0,00005 | менее 0,00005 | менее 0,00005 | ПНД Ф 14.1:2:4.160 |
|  | Свинец | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 7 | менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Селен | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 4 | менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Стронций 1 | мг/дм3 | ≤ 7 | 5 | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | ГОСТ 31869 |
|  | Сульфаты (сульфат-ионы) | мг/дм3 | ≤ 500 | 5 | 41 | 57 | 52 | ГОСТ 31940 (раздел 2) |
|  | Фторид-ионы (фториды) | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 6 | 0,11 | 0,23 | 0,18 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 |
|  | Хлорид-ионы (хлориды) | мг/дм3 | ≤ 350 | 7 | 19 | 36 | 25,7 | ГОСТ 4245 (раздел 2) |
|  | Хром (VI) | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 4 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ГОСТ 31956 (метод А) |
|  | Цианиды 2 | мг/дм3 | ≤ 0,035 | 4 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 | ГОСТ 31963 |
|  | Цинк | мг/дм3 | ≤ 1 | 4 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
|  | Гамма – ГХЦГ (линдан) | мкг/дм3 | ≤ 20,0 | 4 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
|  | ДДТ (4,4ʹдихлордифенилтрихлорэтан) | мкг/дм3 | ≤ 100,0 | 4 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
|  | 2,4-Д 2 | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 4 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | ГОСТ 31941 |
|  | Хлороформ | мг/дм3 | ≤ 0,06 | 4 | менее 0,0006 | 0,001 | менее 0,0006 | ГОСТ 31951 |
|  | Кремнекислота (в пересчете на кремний) | мг/дм3 | ≤ 10 | 6 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.215 |
|  | Ортофосфаты (фосфат-ионы) | мг/дм3 | ≤ 3,5 | 6 | 0,18 | 0,27 | 0,23 | ГОСТ 18309 |
|  | Запах | балл | ≤ 2 | 730 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ Р 57164 |
|  | Цветность | градус цветности | ≤ 35 | 859 | 21 | 49 | 35 | ГОСТ 31868 |
|  | Мутность | ЕМФ | 34,5 | 867 | 0,5 | 5,5 | 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213 |
|  | Температура | °С | - | 730 | 0,7 | 22,5 | 9,5 | РД 52.24.496 |
|  | Щёлочность общая | ммоль/дм3 | - | 555 | 1,62 | 2,98 | 2,15 | ГОСТ 31957 (п.5.4.2 способ 1) |
|  | Растворённый кислород | мг/дм3 | ≥ 4 | 18 | 3,53 | 10,80 | 8,68 | ПНД Ф 14.1:2:3.101 |
|  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгО2/дм3 | 2 | 1 | - | - | 1,23 | ПНД Ф 14.1:2:3.4.123 |
|  | Стабильность | - | - | 131 | 0,82 | 1,13 | 1,00 | - |
|  | Зоопланктон | экз/м3 | - | 54 | 0 | 2082 | 421 | - |
|  | Фито-планк-тон | диатомовые | кл./см3 | 1000 | 45 | 1 | 8 | 3 | - |
|  |  | сине-зелёные |  |  |  | 0 | 25 | 5 |  |
|  |  | зелёные |  |  |  | 0 | 19 | 3 |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100см3 | ≤ 100 | 381 | не обнаружено | 6 | не обнаружено | МУК 4.2.1884 |
|  | Общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100см3 | ≤ 1000 | 381 | не обнаружено | 23 | не обнаружено | МУК 4.2.1884 |
|  | Общее микробное число | КОЕ/ 1 см3 | - | 381 | не обнаружено | 221 | не обнаружено | МУК 4.2.1884 |
|  | Колифаги | БОЕ /100 см3 | ≤ 10 | 30 | не обнаружено | 9 | не обнаружено | МУК 4.2.1884 |
|  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/ 20 см3 | - | 17 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1884 |
|  | Цисты патогенных кишечных простейших1 | Число цист/25дм3 | отсутств. | 11 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1884 |
|  | Яйца гельминтов жизнеспособные1 | Число яиц/25 дм3 | отсутств. | 11 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.2314 |
|  | Ооцисты Криптоспоридий1 | Число цист/25дм3 | отсутств. | 12 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.2314 |
|  | Бактерии рода Сальмонелла1 | Число бактерий в 1,0 дм3 | отсутств. | 11 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУ 4.2.2723 |
|  | Бактерии рода Шигелла1 | Число бактерий в 1,0 дм3 | отсутств. | 10 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУ 4.2.2723 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | - | 12 | 0,85 | 7,20 | 3,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.254 |
|  | Удельная суммарная (-радиоактивность 1 | Бк/кг | ≤ 0,2 | 1 | - | - | менее 0,05 | МВИ суммарной объемной активности альфа-излучающих и бета-излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометра |
|  | Удельная суммарная (-радиоактивность 1 | Бк/кг | ≤ 1,0 | 1 | - | - | менее 0,05 |  |

Примечание:

1 - по данным показателям анализ выполнен по договору в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Тольятти», аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 выдан 06.11.2014 г.

2 - по данным показателям анализ выполнен по договору в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510137 выдан 22.06.2015 г.